## Slide 1
课程实验大项目
mountain_car_sim
山地场景搭建与小车自动导航
新场景搭建1：在 Gazebo 中完成山地场景、四轮小车、手动控制与自动寻迹避障。
程序化山地 mesh
Gazebo 模型导入
WASD / 自动控制
寻迹避障到红旗
答辩主线：从场景搭建到机器人控制，再到自动导航闭环。
1/5

## Slide 2
ROS Noetic + Gazebo11
mountain_car_sim
系统功能
围绕课程要求实现可展示、可控制、可复现实验环境。
山地场景
使用程序化 DAE 网格生成起伏地形，并叠加蛇形土路、岩石障碍物和红旗检查点。
小车模型
xacro 定义四轮小车：base_link、四个车轮、惯量、碰撞体与 Gazebo 控制插件。
控制方式
支持自动寻迹避障、旧版自动巡航、WASD 手动控制三种使用方式。
最终演示效果：启动 demo.launch 后，小车从山底出发，沿山路绕过岩石，靠近红旗后停止。
2/5

## Slide 3
ROS Noetic + Gazebo11
mountain_car_sim
实现技术架构
ROS 负责组织节点与话题，Gazebo 负责物理仿真和模型加载。
launch 启动层
demo.launch 串联 world、spawn、控制节点
Gazebo 场景层
world + models：地形、岩石、红旗
机器人模型层
xacro：底盘、四轮、碰撞与惯量
控制算法层
cmd_vel：手动控制与自动导航
/gazebo/model_states -> autonomous_flag_nav -> /cmd_vel -> Gazebo 控制插件
3/5

## Slide 4
ROS Noetic + Gazebo11
mountain_car_sim
自动寻迹与避障
航点跟踪负责沿路前进，障碍物斥力负责局部绕行。
1
读取状态
model_states
2
选择航点
蛇形山路
3
计算偏航
heading error
4
岩石避障
repulsive vector
5
发布速度
/cmd_vel
控制逻辑：目标方向 = 航点方向 + 障碍物斥力；速度随距离和偏航角自适应，到红旗附近自动停止。
4/5

## Slide 5
答辩演示顺序
mountain_car_sim
现场展示与总结
用最短路径说明项目完成度：能看、能跑、能控、能自动到达目标。
1. 场景展示
展示 mesh 山体、蛇形土路、岩石障碍物、红旗检查点。
2. 小车导入
说明 xacro 四轮结构、颜色、碰撞体、惯量和重复 spawn 修复。
3. 自动导航
运行 demo.launch，观察小车沿路绕障并在红旗附近停止。
项目价值：完成从 ROS 包组织、Gazebo 场景建模、机器人建模到控制算法的完整仿真闭环。
5/5